## Slide 1: SoC101 | 2026-1
Session8 : Clock and Reset

## Slide 2
Agenda
Clock
Reset
LABS

## Slide 3
1. Clock and Reset

## Slide 4: System Clock
  디지털 전자 시스템에서 클록은 시스템의 상태 업데이트를 위한 기준 신호, 일종의 "심장 박동" 역할
  클록 신호는 일반적으로 오실레이터(예: 수정 발진기)에 의해 생성되며, 주기적으로 높은 상태와 낮은 상태 간을 빠르게 전환하여 메모리와 로직이 동시에 업데이트. 이를 통해 경합 조건(race condition)을 방지하고 안정적인 회로 동작을 보장.

## Slide 5: System Clock
항목 | 설명
클록 신호의 역할 | 디지털 시스템에서 모든 구성 요소(CPU, 메모리 등)의 동작을 동기화하며 데이터 전송과 명령 실행의 기준 신호 제공.
클록 트리 설계(CTS) | 클록 신호를 칩 내부의 모든 플립플롭과 레지스터에 균일하게 분배하도록 트리 구조를 설계. 지연 최소화와 신호 무결성 유지가 핵심.
클록 관리 유닛(CMU) | SoC에서 클록 소스와 각 모듈 간 클록 신호를 제어하며, 클록 온/오프 및 주파수 조정을 담당.
지터(Jitter) 관리 | 클록 신호의 시간적 변동을 최소화하여 정확한 타이밍 제공. PLL(Phase Locked Loop)과 같은 기술 활용.
저전력(Low Power) 설계 | 필요하지 않은 블록에 클록을 차단(Clock Gating)하여 전력 소비를 줄이고 시스템 효율성을 높임.
자동화된 설계 도구 | 복잡한 SoC 설계를 위해 클록 트리 생성, 검증, 최적화를 자동화하는 EDA 도구 활용.

## Slide 6: Clock 설계시 주의 사항
항목 | 설명 | 고려사항
클록 소스 선택 | 클록 신호를 생성하기 위해 사용되는 소스 (XTAL, PLL, RC 오실레이터 등) | 주파수 정확도, 전력 소비, 비용, 안정성
클록 트리 설계 | 클록 신호를 SoC 내부의 다양한 블록으로 분배하는 구조 | 균일한 시간 지연, 낮은 지터(Jitter), 신호 무결성 유지
클록 도메인 분리 | 서로 다른 주파수로 동작하는 클록 도메인을 분리하여 설계 | 교차 클록 도메인(CCD) 문제 해결, 동기화 회로 삽입
PLL(Phase Locked Loop) | 다양한 주파수의 고정밀 클록을 생성하기 위한 회로 | 주파수 변환 범위, 안정성, 지터 최소화
저전력 모드 지원 | 저전력 상태에서 클록 속도를 낮추거나 비활성화하여 전력 소비를 줄임 | 전환 속도, 복구 시간
자동화된 클록 생성 | 복잡한 SoC 설계를 위해 자동화된 알고리즘을 통해 클록 구조를 생성 | RTL 코드 생성, 검증용 어설션(assertion), 제약 조건 관리
신호 무결성 유지 | 클록 신호의 품질을 유지하여 시스템의 안정적인 동작 보장 | EMI(전자기 간섭) 최소화, PCB 레이아웃 최적화
지터(Jitter) 관리 | 클록 신호의 시간적 변동을 최소화하여 정확한 타이밍 제공 | PLL 설계 최적화, 고품질 오실레이터 사용
클록 게이팅 (Clock Gating) | 필요하지 않은 블록에 클록을 차단하여 전력 소비를 줄임 | 동적 전력 관리 (Dynamic Power Management), 타이밍 분석
테스트 및 디버깅 | 클록 시스템의 기능 검증 및 오류 수정 | 프로브 삽입, 시뮬레이션 및 하드웨어 디버깅 도구 활용

## Slide 7: SoC 기본 System Clock 설계 시 주의할 점
Blocking Assignment사용(=non-blocking assignment 사용지양)
시작 신호는 Low(0) 권장 = negative edge로 초기화
Start Delay 사용 권장
Clock Skew : 레지스터간 클록 소스와의 물리적 거리 차이로 인해 클록 신호가 도달하는 시간 차이 발생
  Buffer를 사용하여 클록이 빨리 도착하는 레지스터에 지연을 주어 타이밍을 맞추는 방법 사용
Fan-out : 한 논리게이트의 출력이 몇 개의 논리게이트의 입력으로 들어갈 수 있는가를 나타냄 → 출력단에 걸 수 있는 전류의 제한 때문에 중요
  Buffer를 사용하여 Fan-out을 증가시킴

## Slide 8: LAB : Specification

## Slide 9: LAB1 : System Clock Pre-scaler

## Slide 10: LAB2 : Clock Control Unit

## Slide 11: LAB : Testbench

## Slide 12: LAB : Waveform
4분주
8분주
16분주

## Slide 13
2. Reset

## Slide 14: Reset in SoC
항목 | 설명
리셋의 정의 | 디지털 회로를 초기 상태로 강제 설정하여 정상적인 동작을 보장하는 신호. 시스템을 "알려진 상태"로 만듦
리셋의 필요성 | - 칩 초기화 시 정상 동작 보장 - 비정상 상태(예: 클럭 손실, 통신 오류)에서 복구
리셋의 유형 | - 동기식 리셋(Synchronous Reset): 클럭 신호에 동기화되어 동작 - 비동기식 리셋(Asynchronous Reset): 클럭 신호와 무관하게 즉시 동작
동기식 리셋 특징 | - 클럭 엣지에서만 리셋 신호 샘플링. - 메타스테이블 문제 없음. - 클럭 신호가 필요
비동기식 리셋 특징 | - 클럭 없이 즉시 리셋 가능. - 빠른 초기화. - 메타스테이블 및 글리치 발생 가능성 있음
리셋 설계 시 고려사항 | - 모든 플립플롭을 리셋할지 여부. - 리셋 트리 구조 및 타이밍 검증. - 멀티 클럭 도메인에서의 리셋 처리
리셋의 주요 사용 사례 | - 전원 켜짐 초기화. - 통신 채널 재동기화. - 사용자 버튼 리셋. - 워치독 타이머 만료 후 시스템 복구
리셋 관련 문제점 | - 비동기식 리셋 해제 시 메타스테이블 가능성. - 동기식 리셋은 클럭이 없으면 동작하지 않음

## Slide 15: Asynchronous Reset
비동기식 리셋(Asynchronous Reset)
  클록 신호와 무관하게 즉시 작동
  빠른 리셋이 가능하지만 동기화 문제가 발생할 수 있음

## Slide 16
동기식 리셋(Synchronous Reset)
  클록 신호에 동기화되어 작동: 리셋 시 다음 클록 에지에서 시스템이 초기화
  클록 도메인 내에서 일관된 동작을 보장합니다
Synchronous Rest

## Slide 17: Reset 설계 고려사항
ASIC 설계일반적 리셋의 활성화는 비동기적으로 하고 비활성화은 동기적으로 하는 것이 권장 → 메타안정성 문제 방지
FPGA 설계에서는 활성화 비활성화 모두 동기적으로 처리하는 것이 일반적
복잡한 시스템에서는 리셋 시퀀싱(Sequencing)이 중요
  다양한 모듈, 프로세서, 인터커넥트/버스 구조, 주변장치등이 함께 리셋되어야 하지만 비활성화 시에는 적절한 순서로 진행되어야 할 수 있음.
  일반적으로 시스템의 리셋은 PLL이 잠기고 클록이 안정될 때까지 유지되어야 함.

## Slide 18: Reset Guideline
Verilog에서 클록과 리셋을 다음과 같이 구현
  always 블록에서의 이벤트 리스트: 순차 회로의 always 블록에서 이벤트 리스트(sensitivity list)에는 클록과 리셋만 포함되어야 함
리셋 초기화: 모든 플립플롭은 반드시 리셋되어야 함
  리셋하지 않으면 초기 전원 인가 시 RS 플립플롭의 구조에 의해 초기값이 예측할 수 없게 됨

## Slide 19
리셋 에지 타입
  리셋은 일반적으로 negative edge(negedge)를 사용
  이는 셀 설계자가 일반적으로 negative edge로 리셋을 설계하기 때문
클록 에지 타입
  클록은 positive edge(posedge)를 사용합니다. 칩 전체에서 일관되게 이 규칙을 준수해야 함
논블로킹 할당 사용
  순차 회로에서는 논블로킹 할당(non-blocking assignment, <=)을 사용합니다. 이는 begin-end 블록 내의 여러 문장이 동시에 수행되도록 하기 위함
Reset Guideline

## Slide 20: Datapath and Control Signal Reset
SoC 설계에서 중요한 고려사항은 데이터 경로(Datapath)와 제어 신호에 대한 리셋
  일부 전문가들은 데이터 경로 레지스터를 리셋 불가능하게 만들면 리셋 팬아웃(fan-out)을 줄이고 설계의 논리 레벨을 줄일 수 있다고 주장
  이는 혼잡하거나 큰 설계에서 도움이 될 수 있지만, 일반적으로 QoR(Quality of Results)에 미치는 영향은 적음
데이터 신호보다는 제어 신호만 리셋하는 것이 더 나은 방법일 수 있음
  많은 제어 신호(예: valid 신호)는 명시적으로 필요할 때만 high 상태가 됨
  따라서, 이러한 신호의 기본값을 비활성화 상태로 설정하고, 필요할 때만 덮어쓰는 방식이 효율적

## Slide 21: Problem and Solution
타이밍 문제
  리셋과 관련된 타이밍 문제는 SoC 설계에서 흔히 발생
    특히 비동기 리셋을 사용할 때 Recovery Time과 Removal Time이라는 중요한 타이밍 매개변수가 있음
  Recovery Time: 리셋이 해제된 후 다음 활성 클록 에지까지 필요한 최소 시간
  Removal Time: 클록 에지 이후에 리셋이 해제될 수 있는 최소 요구 시간
  이러한 타이밍 요구사항을 충족하지 못하면 metastability 문제가 발생할 수 있음
해석 문제
  신호 이름(naming convention)에 따라 리셋의 극성을 해석할 수 있음
  예를 들어, '_n' 접미사가 있는 이름은 active-low 리셋을 나타냄. 이로 인해 EDA툴이 associate clock check를 켜거나 끄는 등의 동작이 달라질 수 있음

## Slide 22: LAB : Synchronous and Asynchronous Reset

## Slide 23: LAB : Waveform