## Slide 1: SoC101
Session9 : General Purpose Input / Output(GPIO)

## Slide 2
Agenda
Structure of GPIO Circuit
  Logic Level
  CMOS Transistors
  Push-Pull Output(Digital)
  Open-Collector/Open-Drain Output
  Tri-State Output
Understanding GPIO in SoC
  Component of GPIO in SoC
  GPIO Control Structure
  GPIO Register Map
LABS

## Slide 3
1. Structure of GPIO

## Slide 4: GPIO Component in SoC
Logic Level, CMOS Transistors
Push–Pull Output (Digital)
Open-collector/Open-drain Output
Tri-state Output
출력 유형 | 주요 특징 | 용도
Push-Pull | 강력한 소스/싱크 능력, 외부 저항 불필요 | 일반 디지털 신호, LED 드라이브
Open-Drain | 플로팅 상태에서 풀업 저항 필요, 다중 장치 연결 가능 | I2C, 인터럽트 라인
Tri-State | Hi-Z 상태 지원, 여러 장치가 동일 버스를 공유 가능 | 데이터 버스, 메모리 인터페이스
CMOS Transistors | 낮은 전력 소비, 높은 입력 임피던스 | 모든 현대적 GPIO

## Slide 5: Digital Logic Level
Logic Level : 디지털 회로에서 신호의 전압 상태를 나타내며, 일반적으로 0 또는 1로 표현
Positive Logic: 낮은 전압(0V)은 논리 0, 높은 전압(예: 5V)은 논리 1을 나타냄
TTL (Transistor-Transistor Logic): 일반적으로 0~0.8V는 논리 0, 2~5V는 논리 1을 나타냄
CMOS Logic: 공급 전압(VDD)의 비율로 논리 수준을 정의하며, 낮은 전압은 논리 0, 높은 전압은 논리 1을 나타냄

## Slide 6: CMOS Transistor
항목 | 설명
CMOS 기술 정의 | CMOS는 NMOS와 PMOS 트랜지스터를 상보적으로 결합하여 전력 소비를 줄이고 높은 성능을 제공
구조 | - NMOS: Vdd에서 GND로 전류를 흐르게 함 - PMOS: GND에서 Vdd로 전류를 흐르게 함
특징 | - 낮은 정적 전력 소비 - 높은 노이즈 면역성 - 스위칭 시에만 전력 소비 발생
장점 | - 전력 효율성: 정적 상태에서 거의 전력이 소모되지 않음 - 열 발생 감소 - 고밀도 집적 가능
단점 | - 고주파에서 스위칭 시 순간적인 전력 소비 증가 - 누설 전류 문제(소형화에 따라 증가)
응용 분야 | - 마이크로프로세서, 마이크로컨트롤러 - 메모리 칩, CMOS 이미지 센서 - RF 회로 및 데이터 컨버터
스케일링 한계 | - FinFET 및 나노시트 기술 도입으로 단위 면적당 트랜지스터 성능 향상 - 전력 공급 전압 감소 가능
CMOS 2.0 혁신 | - 3D 적층 기술을 활용한 기능 분리 - 고밀도 논리층과 저전압 트랜지스터를 조합하여 성능 최적화
누설 전류 관리 | - 고-κ 유전체 사용으로 게이트 누설 감소 - 다중 임계값 CMOS(MTCMOS)로 속도와 누설 전류 균형 유지

## Slide 7: Push–Pull Output
항목 | 설명
구성 | PMOS와 NMOS 트랜지스터가 상보적으로 연결된 출력 구조
작동 방식 | - PMOS: 출력이 HIGH일 때 활성화되어 VDD와 연결 - NMOS: 출력이 LOW일 때 활성화되어 GND와 연결
장점 | - 외부 풀업/풀다운 저항 불필요 - 강력한 전류 소스 및 싱크 능력 제공 - 빠른 신호 전환 속도 - 낮은 출력 임피던스로 안정적인 신호 전달
단점 | - 여러 출력 핀이 같은 라인을 공유할 경우 신호 충돌 발생 가능 - 단일 출력 핀에서만 사용 권장
적용 분야 | - 마이크로컨트롤러 GPIO 핀 - LED 드라이버 - 디지털 신호 전송 등
특징 요약 | 능동적으로 HIGH 또는 LOW 상태를 출력하며, Hi-Z 상태는 지원하지 않음

## Slide 8: Open Collector
항목 | 설명
정의 | 출력 핀이 단일 트랜지스터(BJT 또는 NMOS)에 의해 GND로 연결될 수 있는 출력 방식
구조 | 트랜지스터의 컬렉터 또는 드레인이 출력 핀과 연결되며, 외부 풀업 저항을 통해 HIGH 상태를 유지
작동 방식 | - LOW 출력: 트랜지스터가 활성화되어 출력 핀이 GND에 연결 - HIGH 출력: 트랜지스터가 비활성화되어 외부 풀업 저항을 통해 Vcc로 유지
특징 | - 여러 장치가 동일한 라인을 공유 가능 - 와이어드 AND/OR 논리 구현 가능 - 전류 소싱 능력이 낮음
장점 | - 다중 장치 연결에 적합 - 간단한 회로 구조 - 외부 풀업 저항으로 전압 레벨 조정 가능
단점 | - 외부 풀업 저항 필요 - 신호 전환 속도가 상대적으로 느림 - 전류 소싱 능력이 부족함
응용 분야 | - I2C 통신. 인터럽트 라인 - 멀티 드롭 버스 - 와이어드 논리 구현
와이어드 논리 구현 | - 와이어드 AND: 여러 Open Collector 출력이 같은 라인에서 LOW일 때만 LOW 상태 유지 - 와이어드 OR: 여러 출력 중 하나라도 HIGH일 때 HIGH 상태 유지
전압 레벨 조정 | 외부 풀업 저항을 통해 원하는 전압 레벨(Vcc)을 설정 가능

## Slide 9: Tri-state Output
항목 | 설명
정의 | 출력 핀이 HIGH, LOW, Hi-Z(High-Impedance) 상태 중 하나를 가질 수 있는 출력 방식
구조 | 추가적인 Enable 신호를 통해 출력이 활성화(HIGH/LOW)되거나 비활성화(Hi-Z 상태)될 수 있음
작동 방식 | - Enable = 1: 출력이 HIGH 또는 LOW로 동작 - Enable = 0: 출력이 Hi-Z 상태로 플로팅
특징 | - Hi-Z 상태에서는 출력 핀이 회로에서 분리되어 전류가 흐르지 않음 - 여러 장치가 동일한 버스를 공유 가능
장점 | - 다중 장치 간 데이터 공유 가능 - Hi-Z 상태에서 회로 간섭 없음 - 외부 풀업 저항 불필요.
단점 | - Hi-Z 상태에서 외부 노이즈에 취약 - 충돌 방지를 위해 정확한 제어 필요 - 복잡한 제어 로직 요구
응용 분야 | - 데이터 버스 - 메모리 인터페이스 - 다중 장치 간 데이터 공유 - FPGA 및 마이크로컨트롤러 설계
Hi-Z 상태의 역할 | - 출력 핀을 비활성화하여 다른 장치가 동일한 라인을 사용할 수 있도록 허용. - 전력 소모 감소
전압 레벨 조정 | Hi-Z 상태에서는 외부 회로(풀업/풀다운 저항 등)를 통해 출력 전압 레벨 유지 가능

## Slide 10: LAB1 : DUT(Control IO at Tri-state buffer)

## Slide 11: LAB1 : Test Bench(Control IO at Tri-state buffer)

## Slide 12: LAB1 : Waveform
(ns) | clk | oe | data_in | data_out | external_ drive_enable | external_data | io_pin
0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | AA | AA
20 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1 | 55 | 55
30 | 0 | 1 | F0 | 55 | 0 | ZZ | F0
50 | 1 | 1 | F0 | 55 | 0 | ZZ | F0
75 | 0 | 0 | F0 | A5 | 1 | A5 | A5

## Slide 13
2. Understanding GPIO in SoC

## Slide 14: GPIO in SoC
항목 | 설명
정의 | GPIO는 SoC에서 디지털 신호의 입출력을 처리하는 다목적 핀으로, 입력 또는 출력으로 구성 가능
구조 및 동작 | - 입력 모드: 외부 신호를 감지하고 CPU에 전달 - 출력 모드: CPU 명령에 따라 외부 장치를 제어
특징 | - 각 핀은 독립적으로 입력, 출력, 또는 양방향으로 설정 가능 - Active-High 또는 Active-Low로 동작
구성 요소 | - 내부 레지스터를 통해 핀 상태 제어 - 풀업/풀다운 저항 내장 가능 - 인터럽트 생성 기능 제공
장점 | - 유연한 핀 구성 - 다양한 전압 레벨 지원(예: 1.8V, 3.3V) - 저속 신호 처리에 적합
단점 | - 고속 신호 처리에는 부적합 - 외부 회로 설계 시 노이즈와 간섭 방지 필요
응용 분야 | - LED 제어, 센서 데이터 수집 - 버튼 입력 처리 - I2C, SPI 통신 인터페이스
고급 기능 | - 인터럽트 지원(엣지 또는 레벨 감지) - 하드웨어 디바운싱 - PWM 및 Blink 기능 지원

## Slide 15: GPIO Overview
General-purpose input/output (GPIO)
  일반적인 목적으로 사용되며, 특별한 용도가 정의되지 않음.
  대부분의 응용 프로그램에서 널리 사용됨.
  입출력 방향은 방향 레지스터(direction register)에 의해 제어됨.
  특정 비트를 마스킹하기 위해 마스크 레지스터(mask register)가 자주 사용됨.

## Slide 16: SoC AHB GPIO
Basic hardware architecture
  기본 레지스터인 데이터 입력(data in), 데이터 출력(data out), 방향 레지스터(direction register)만을 가지고 있음.
32
AHB Bus에서 내부 레지스터 공간으로 데이터와 신호의 흐름을 관리
MUX/DEMUX의 Select Signal 생성
AHB I/F가 세 개의 내부 register중 어느 것을 읽거나 쓸지를 결정
①
②
③

## Slide 17: GPIO Registers
The GPIO peripheral registers include
  데이터 레지스터
  입력 데이터(Input data): 외부 장치로부터 읽어온 데이터를 저장.
  출력 데이터(Output data): 외부 장치로 전송할 데이터를 저장.
  방향 레지스터(Direction register): 읽기 또는 쓰기 동작을 제어.
Register | Address | Size
GPIO base address | 0x5300_0000 | 
Input Data | 0x5300_0000 | 4 Byte
Output Data | 0x5300_0004 | 4 Byte
Direction | 0x5300_0008 | 4 Byte

## Slide 18: LAB2 : DUT(AHB GPIO Control)

## Slide 19: LAB2 : Test Bench(AHB GPIO Control)

## Slide 20: LAB2 : Waveform
테스트 단계 | 입력 조건 | 예상 결과 | 결과 상태
초기화 | - reset_n = 0 - 모든 레지스터 초기화 | - gpio_out = 0 - gpio_dir = 0 // 내부 레지스터 초기화 | 성공
방향 레지스터 설정 | - 주소: 0x5300_0008 - 데이터: 0b11110000 | - 상위 4비트는 출력, 하위 4비트는 입력으로 설정 | 성공
출력 데이터 설정 | - 주소: 0x5300_0004 - 데이터: 0b11001100 | - 출력 핀(gpio_out)에 1100이 설정되고, 입력 핀은 변경되지 않음 | 성공
입력 데이터 읽기 | - 외부 입력 데이터: gpio_in = 0b10101010 | - 입력 핀(gpio_in)에서 읽힌 값이 출력(rdata)으로 반환 | 성공
출력 확인 (출력 모드) | - 방향 레지스터(gpio_dir)에 따라 상위 4비트만 출력 모드로 설정 | - 출력 핀(gpio_out)의 상위 4비트는 설정된 값 유지 (1100), 하위 4비트는 입력 모드로 유지 | 성공
입력 확인 (입력 모드) | - 방향 레지스터(gpio_dir)에 따라 하위 4비트만 입력 모드로 설정 | - 입력 핀(gpio_in)의 하위 4비트가 읽히고, 출력 핀의 상위 4비트는 변경되지 않음 | 성공